Введение

Генеральный план сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан выполнен на основании:

- муниципального контракта №43/К от 10.08.2015г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан;

- технического задания на разработку документа территориального планирования «Генеральные планы сельских поселений Акбарисовский, Нуреевский, Старотумбагушевский, Базгиевский сельсоветы с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)»;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Акбарисовский сельсовет разработан на топографической съемке, выполненной ООО «Технология 2000», г.Екатеринбург в 2015г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2035г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и с учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2025 год,   расчетный срок – 2035 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2035г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Акбарисово в качестве административного центра сельского поселения;

- развитие населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- развитие туристической зоны;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие зон производственной и инженерной инфраструктур.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2035г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем  и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Законом РБ от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений  в Республике Башкортостан» в числе проектируемых участков для индивидуальной застройки в населенных пунктах сельского поселения, необходимо предусмотреть земельные участки для предоставления льготным категориям граждан в т.ч. категории «Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством» и «Граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством» и др.

Проектные предложения по выделению  для этих целей земельных участков в проектируемой жилой застройке населенных пунктов  см. ниже по тексту.

Село Акбарисово – административный центр сельского поселения Акбарисовский сельсовет с населением 496 человек - расположено в центральной части территории сельского поселения в 15 км от районного центра с.Шаран, в 50 км от ближайшей ж/д станции Туймазы.

С северной стороны села проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория села ограничена северной стороны автодорогой и территориями промзон, с восточной стороны лесным массивом.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль притока реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в северо-западной части села, промзоны расположены в юго-западной части населенного пункта и в северном направлении за границами населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в существующих границах и частично за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Биктышево расположено в 3 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 147 человек.

Через село проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория села ограничена с южной и восточной стороны руслом реки Шалтык, водохранилищем и лесным массивом, с юго-западной стороны территорией кладбища.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона не сформирована, промзона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северном и юго-западном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Новотавларово расположена в 2 км севернее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 241 человек.

С южной стороны деревни проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово-Янгаулово.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в центральной части деревни, промзона расположена в западной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Шалтыкбашево расположена в 8 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 11 человек.

С западной стороны деревни проходит автодорога местного значения Янгаулово-Шалтыкбашево.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Шалтык и водохранилищем, с северной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона не сформирована, промзона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Янгаулово расположено в 5 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 255 человек.

С западной стороны села проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово-Янгаулово.

Территория села ограничена с северной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в восточной части села, промзона расположена в юго-восточной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в восточном и юго-западном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Мещерево расположена в 9 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 179 человек.

Через деревню проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в северо-восточной части деревни, промзоны расположены в северо-западной части населенного пункта, в северо-восточном и юго-западном направлениях за границами населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-восточном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Биккулово расположена в 5 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 57 человек.

Через деревню проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом, с юго-западной стороны границей деревни Урсаево.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона не сформирована, промзона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-восточном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Урсаево расположена в 6 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 127 человек.

Через деревню проходит автодорога районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Шалтык и лесным массивом, с северо-восточной стороны границей деревни Биккулово.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в юго-западной части деревни, промзона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-восточном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Деревня Уялово расположена в 8 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 193 человека.

В северо-западном направлении проходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с автодорогой районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория деревни ограничена с северо-западной стороны руслом реки Шалтык и лесными массивами, с юго-западной стороны территорией промзоны, с юго-восточной стороны лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль притока реки Шалтык. Общественная зона сформировалась в центральной части деревни, промзона расположена в западном направлении за границами населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в границах и в северо-восточном направлении за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Чупаево расположено в 11 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Акбарисово. Население – 204 человека.

В северном направлении проходит автодорога местного значения, соединяющая село с автодорогой районного значения Шаран-Акбарисово.

Территория села ограничена с северо-западной стороны руслом реки Шалтык, с северо-восточной стороны территорией промзоны, с южной стороны территорией кладбища.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток вдоль притока реки Шалтык. Общественная зона не сформирована, промзона расположена в северо-восточном направлении за границами населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в западном направлении в существующих границах и за границами населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Акбарисовский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Акбарисовский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади жилой и общественно-деловой зоны, создание рекреационной зоны;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположенных за границами населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Таблица 1. Баланс территории сельского поселения

Акбарисовский сельсовет по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | На расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Акбарисовский сельсовет в административных границах | га | 12338,00 | 12338,00 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 6195,55 | 6195,55 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 75,12 | 75,12 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 4432,00 5345,71 | 4324,16 5099,47 |
| 4 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | 13,30 | 13,30 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 147,90 | 147,90 |
| 6 | Земель транспорта | га | 52,80 | 52,80 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 13,54 | 13,54 |
| 8 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 494,08 | 740,32 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 286,90 | 408,34 |
|  | общественно-деловых зон | га | 12,01 | 19,95 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 65,55 | 129,73 |
|  | рекреационных зон | га | - | 75,33 |
|  | земель водного фонда | га | 7,63 | 7,63 |
|  | земель специального назначения | га | - | - |
|  | прочих земель | га | 121,99 | 99,88 |

Таблица 2. Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | Р | Пр |
| 1 | с.Акбарисово | 141,54 | 67,65 | 3,26 | 2,69 | 11,82 | - | 1,60 | - | 54,52 |
|  |  | 157,92 | 76,58 | 4,39 | 2,70 | 16,63 | - | 1,60 | 28,70 | 27,32 |
| 2 | с.Биктышево | 37,77 | 23,94 | 0,02 | 0,02 | 2,44 | - | 0,31 | - | 11,04 |
|  |  | 52,98 | 31,68 | 0,95 | 0,03 | 6,41 | - | 0,31 | 4,06 | 9,54 |
| 3 | д.Новотавларово | 46,93 | 33,63 | 0,35 | 2,04 | 5,00 | - | - | - | 5,91 |
|  |  | 69,22 | 41,26 | 1,10 | 2,64 | 8,90 | - | - | 0,88 | 14,44 |
| 4 | д.Шалтыкбашево | 12,77 | 8,78 | - | 0,02 | 1,10 | - | - | - | 2,87 |
|  |  | 21,36 | 14,67 | 0,37 | 0,02 | 3,10 | - | - | 0,88 | 2,32 |
| 5 | с.Янгаулово | 77,78 | 45,39 | 1,42 | 0,61 | 5,85 | - | 2,20 | - | 22,31 |
|  |  | 116,54 | 65,07 | 2,70 | 0,62 | 11,10 | - | 2,20 | 16,85 | 18,00 |
| 6 | д.Мещерево | 47,93 | 27,02 | 5,67 | 4,96 | 8,30 | - | - | - | 1,98 |
|  |  | 84,29 | 37,63 | 6,10 | 10,86 | 14,66 | - | - | 1,30 | 13,74 |
| 7 | д.Биккулово | 12,44 | 8,42 | - | 0,02 | 2,23 | - | - | - | 1,77 |
|  |  | 23,29 | 14,37 | 0,61 | 0,02 | 6,14 | - | - | - | 2,15 |
| 8 | д.Урсаево | 31,66 | 17,19 | 0,75 | 0,02 | 3,36 | - | 0,96 | - | 9,38 |
|  |  | 56,90 | 32,94 | 1,95 | 0,02 | 13,21 | - | 0,96 | 1,60 | 6,22 |
| 9 | д.Уялово | 33,47 | 20,20 | 0,01 | 0,02 | 6,63 | - | 1,30 | - | 5,31 |
|  |  | 67,44 | 40,61 | 0,65 | 0,02 | 14,91 | - | 1,30 | 9,80 | 0,15 |
| 10 | с.Чупаево | 51,79 | 34,68 | 0,53 | 0,02 | 8,40 | - | 1,26 | - | 6,90 |
|  |  | 90,38 | 53,53 | 1,13 | 0,02 | 17,72 | - | 1,26 | 10,72 | 6,00 |
|  | Итого | 494,08 100% | 286,90 58,1% | 12,01 2,4% | 10,42 2,1% | 55,13 11,2% | 0 0% | 7,63 1,5% | 0 0% | 121,99 24,7% |
|  |  | 740,32 100% | 408,34 55,2% | 19,95 2,7% | 16,95 2,3% | 112,78 15,2% | 0 0% | 7,63 1,0% | 74,79 10,1% | 99,88 13,5% |

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

Р –  рекреационная зона

Пр –  прочие

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Акбарисовский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с.Акбарисово:

- Администрация сельского поселения, в т.ч. библиотека на 10 тыс.книг/10 чит.мест;

- отделение связи;

- средняя школа на 200 учащихся (с учетом учащихся старших классов с.Акбарисово, с.Биктышево, д.Новотавларово, д.Шалтыкбашево, с.Янгаулово), в т.ч. спортзал площадью 50 м2, спортивные площадки площадью 1,5 га;

- детский сад на 21 место;

- фельдшерско-акушерский пункт, укомплектованный выдвижным пунктом скорой медицинской помощи (реконструкция);

- сельский клуб на 150 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 39,3 м2 (реконструкция);

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 100 м2;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого отделение банка, магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 96,5 м2, аптечный пункт торговой площадью 13,5 м2 (с учетом населения с.Биктышево, д.Новотавларово), предприятие общественного питания на 27 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 3 раб.места;

Общественно-деловая зона с.Биктышево:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 15 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого сельский клуб на 71 место с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 18,5 м2, начальная школа на 22 учащихся, центр детского развития на 10 детей, спортзал площадью 18 м2, магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 77,7 м2, предприятие общественного питания на 12 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,24 га;

Общественно-деловая зона д.Новотавларово:

- начальная школа на 28 учащихся, совмещенная с детским садом на 13 мест, в т.ч. спортзал площадью 24 м2 (реконструкция);

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 49 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого сельский клуб на 90 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 23,6 м2, предприятие общественного питания на 16 посадочных мест;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 68,9 м2, аптечный пункт торговой площадью 5,5 м2, предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,28 га;

Общественно-деловая зона д.Шалтыкбашево:

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого помещение для культмассовой работы и досуга на 15 мест, магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 18,9 м2;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,04 га;

Общественно-деловая зона с.Янгаулово:

- начальная школа на 57 учащихся, совмещенная с детским садом на 25 мест, в т.ч. спортзал площадью 46 м2 (с учетом населения д.Шалтыкбашево), (реконструкция);

- фельдшерско-акушерский пункт (реконструкция);

- сельский клуб на 162 места, с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 46,2 м2, в т.ч. библиотека на 4,242 тыс.книг/3 чит.места (реконструкция);

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 56 м2;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 100 м2, аптечный пункт торговой площадью 10,8 м2 (с учетом населения д.Шалтыкбашево), предприятие бытового обслуживания на 3 раб.места;

- предприятие общественного питания на 30 посадочных мест (с учетом населения д.Шалтыкбашево), (реконструкция недействующей столовой);

- проектируемый магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 56,1 м2;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,50 га;

Общественно-деловая зона д.Мещерево:

- общеобразовательная школа на 200 учащихся (с учетом учащихся старших классов д.Биккулово, д.Урсаево, д.Уялово, с.Чупаево), в т.ч. спортзал площадью 50 м2, спортивные площадки площадью 1,5 га (реконструкция);

- детский сад на 13 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- сельский клуб на 89 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 23,1 м2, в т.ч. библиотека на 10 тыс.книг/10 чит.мест;

- отделение связи;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 22 м2;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 93,8 м2, аптечный пункт торговой площадью 5,4 м2, предприятие общественного питания на 15 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

Общественно-деловая зона д.Биккулово:

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого сельский клуб на 41 место с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 10,7 м2, магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 53,4 м2, предприятие общественного питания на 7 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

Общественно-деловая зона д.Урсаево:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 40 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого начальная школа на 56 учащихся, совмещенная с детским садом на 26 мест, в т.ч. спортзал площадью 46 м2 (с учетом населения д.Биккулово), сельский клуб на 137 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 35,8 м2, предприятие общественного питания на 24 посадочных места;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 138,8 м2, аптечный пункт торговой площадью 10,8 м2 (с учетом населения д.Биккулово),  предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,54 га (с учетом населения д.Биккулово);

Общественно-деловая зона д.Уялово:

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 16 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого начальная школа на 50 учащихся, совмещенная с детским садом на 23 места, в т.ч. спортзал площадью 42 м2, сельский клуб на 159 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 41,5 м2, фельдшерско-акушерский пункт, аптечный пункт торговой площадью 9,7 м2, магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 91,3 м2, предприятие общественного питания на 28 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 3 раб.места;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 100 м2;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,48 га;

Общественно-деловая зона с.Чупаево:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- начальная школа на 42 учащихся, совмещенная с детским садом на 19 мест, в т.ч. спортзал площадью 34 м2 (реконструкция недействующей начальной школы);

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 9 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого сельский клуб на 132 места с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 34,3 м2, библиотека на 3,432 тыс.книг/3 чит.места, аптечный пункт торговой площадью 8 м2, магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 162,6 м2, предприятие общественного питания на 23 посадочных места, предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места;

- проектируемые спортивные площадки площадью 0,40 га;

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- резервирование недействующих в настоящее время производственных территорий для возможного размещения промышленных объектов с установленным размером санитарно-защитной зоны;

- перемещение промышленных объектов, действующих с нарушением санитарно-защитных зон на отведенные территории;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

Таблица 3. Экспликация промышленно-коммунальных предприятий

и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Акбарисово |
|  | Складской сектор недействующий (резерв) | 1 объект | 0,89 | сущ. |
|  | Складской сектор недействующий (резерв) | 1 объект | 0,86 | сущ. |
|  | КТП | 7 объектов | 0,021 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина | 2 объекта | 0,92 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 2,694 |  |
|  | Мельница недействующая (резерв) за границами н.п. | 1 объект | 0,24 | сущ |
|  | МТМ недействующая (резерв) за границами н.п. | 1 объект | 2,06 | сущ. |
|  | МТФ за границами н.п. | 1 объект | 5,25 | сущ. |
|  | Овощехранилище недействующее (резерв) за границами н.п. | 1 объект | 0,90 | сущ |
|  | ШРП за границами н.п. | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП за границами н.п. | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Пожарное депо за границами н.п. | 1 объект | 0,50 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 9,963 |  |
| с.Биктышево |
|  | КТП | 3 объекта | 0,009 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,022 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
| д.Новотавларово |
|  | МТФ | 1 объект | 0,31 | сущ. |
|  | КТП | 3 объекта | 0,009 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Промзона (резерв) | 1 объект | 2,30 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 2,632 |  |
|  | Карьер (щебень) за границами н.п. | 1 объект | 1,80 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | сущ. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 2,59 |  |
| д.Шалтыкбашево |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,016 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
| с.Янгаулово |
|  | Складской сектор | 1 объект | 0,58 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 6 объектов | 0,018 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,614 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
| д.Мещерево |
|  | Складской сектор | 1 объект | 2,33 | сущ. |
|  | МТМ | 1 объект | 2,14 | сущ. |
|  | ШРП | 2 объекта | 0,02 | сущ. |
|  | КТП | 6 объектов | 0,018 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина | 1 объект | 0,079 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Теплицы | 3 объекта | 6,27 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 10,86 |  |
|  | Карьер ПГС за границами н.п. | 1 объект | 0,39 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,18 |  |
| д.Биккулово |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,016 |  |
| д.Урсаево |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,016 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Уялово |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,016 |  |
|  | МТФ за границами н.п. | 2 объекта | 6,90 | проект. |
|  | Складской сектор за границами н.п. | 1 объект | 1,92 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 9,61 |  |
| с.Чупаево |
|  | ШРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,019 |  |
|  | Питомник плодово-ягодный (резерв) за границами н.п. | 1 объект | 17,95 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 19,74 |  |

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона размещения биологических отходов;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

(изменения по запросу в Минэкологию РБ 14 ноября 2018 г.)

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет имеются следующие объекты размещения отходов (несанкционированные свалки ТКО):

- свалка ТКО с.Акбарисово, ориентировочно географические координаты 54,86016200 с.ш.  - 54,18114900 в.д.; площадь 0,7 га;

- свалка ТКО на удалении 100 м в южном направлении от границ  с.Акбарисово, ориентировочно географические координаты 54,86394400 с.ш.  - 54,20062100 в.д.; ориентировочная площадь 0,2 га;

- свалка ТКО д.Урсаево, ориентировочно географические координаты 54,8425690 с.ш.  - 54,11409800 в.д.; площадь 0,2 га;

- свалка ТКО д.Уялово, ориентировочно географические координаты 54,82961400 с.ш.  - 54,11659400 в.д.; площадь 0,8 га;

- свалка ТКО д.Чупаево, ориентировочно географические координаты 54,79894800 с.ш.  - 54,07831500 в.д.; площадь 0,2 га;

- свалка д.Биктышево, ориентировочно географические координаты 54,86376500 с.ш.  - 54,15172200 в.д.; площадь 0,1 га;

- свалка ТКО на удалении 500 м от границ д.Мещерево, ориентировочно географические координаты 54,83239200 с.ш.  - 54,08534200 в.д.; площадь 0,4 га;

- свалка ТКО с.Янгаулово, ориентировочно географические координаты 54,89499400 с.ш.  - 54,21391200 в.д.;  площадь 0,5 га;

Свалка ТКО северо-западнее д.Новотавларово ориентировочно географические координаты 54,89887800 с.ш.  - 54,18774000 в.д. площадь ориентировочно  0,110 га

Данные несанкционированные свалки должны быть ликвидированы в течение ближайших 2-4 лет (ориентировочно до 2020-2022 г.), земля под ними –рекультивирована.

На период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет будет производиться на полигоне ТКО с.Шаран (подробнее см. главу Санитарная очистка территории ниже по тексту).

Зона размещения биологических отходов

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб Шаранского муниципального района на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет в северном направлении от с.Акбарисово находится скотомогильник, в северо-восточном направлении от д.Биккулово расположен скотомогильник с биологическими камерами.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника с захоронением в ямах составляет 1000 м, санитарно-защитная зона скотомогильника с биологическими камерами составляет 500 м.

Зона кладбищ

В юго-западном направлении от с.Акбарисово расположено действующее кладбище площадью 1,83 га, заполненность кладбища 80%. В восточном направлении от с.Акбарисово расположено действующее кладбище площадью 0,21 га, заполненность кладбища 80%.

В юго-западном направлении от с.Биктышево расположено действующее кладбище площадью 1,27 га, заполненность кладбища 70%.

В юго-западном направлении от д.Новотавларово расположено действующее кладбище площадью 1,34 га, заполненность кладбища 80%.

В юго-западном направлении от д.Шалтыкбашево расположено действующее кладбище площадью 0,32 га, заполненность кладбища 85%.

В южном направлении от с.Янгаулово расположено действующее кладбище площадью 2,05 га, заполненность кладбища 75%. В северном направлении от с.Янгаулово расположено действующее кладбище площадью 0,77 га, заполненность кладбища 75%.

В северо-восточном направлении от д.Мещерево расположено действующее кладбище площадью 1,44 га, заполненность кладбища 80%.

В южном направлении от д.Уялово расположено действующее кладбище площадью 1,35 га, заполненность кладбища 65%.

В юго-западном направлении от с.Чупаево расположено действующее кладбище площадью 2,82 га, заполненность кладбища 80%.

В границах сельского поселения Акбарисовский сельсовет расположены действующие кладбища общей площадью 13,40 га. Свободные территории действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляют 3,14 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Акбарисовский сельсовет представлены памятниками истории и архитектуры.

Таблица 4. Объекты культурного наследия, расположенные на территории

сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археологии источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск красноармейцам, погибшим за власть Советов | д.Акбарисово | 1919 |  | памятник истории | В |
| 2 | Здание земской школы, кирпичное | д.Акбарисово | нач. ХХв. | Здание администрации сельского поселения, библиотека | памятник архитектуры | В |

Водоохранные зоны

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет приведены в таблице 5.

Таблица 5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы водных объектов

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шалтык | 29 | 100 | 50 | 20 |
|  | Речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение имеется в с.Акбарисово, д.Новотавларово,  в других населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет централизованное водоснабжение отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Проектом предусматривается организация централизованной системы водоснабжения во всех населенных пунктах сельского поселения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Проектируемые водозаборы размещены:

- в с.Биктышево в северо-западном направлении от границ населенного пункта;

- в д.Шалтыкбашево в юго-западном направлении от границ населенного пункта;

- в с.Янгаулово в юго-восточном направлении от границ населенного пункта;

- в д.Мещерево в северо-западном направлении от границ населенного пункта;

- в д.Урсаево (с учетом д.Биккулово) в северо-западном направлении от границ населенного пункта;

- в д.Уялово в юго-восточном направлении от границ населенного пункта;

- в с.Чупаево в северо-восточном направлении от границ населенного пункта;

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет расположен дендрологический памятник природы регионального значения «Культуры ели у с.Акбарисово».

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь 13,3га. Землепользователь: ГУ «Туймазинское лесничество».

Местоположение: Памятник природы кластерный, расположен на линейном участке протяженностью 14 км тремя группами посадок: в 1,5 км к юго-западу от д.Шалтыкбашево, в 2,5 к югу от с.Акбарисово и пять пунктов в 1,5-2,5 км к юго-востоку от д.Уялово. Шаранское участковое лесничество, кв. 77 (выд. 4), кв. 116 (выд. 20, 27), кв. 125 (выд. 32), кв. 139 (выд. 16, 41, 42), кв. 145 (выд. 9), кв. 147 (выд. 5).

Характеристика объекта и значение памятника природы: Старейшие посадки ели сибирской в Республике Башкортостан, выполненные в 1907-1910гг. Некоторые посадки комбинированные - встречаются сосна и лиственница. Расположены в увалистом междуречье рек Сюнь и Шалтык. В настоящее время деревья достигают 23-27 м высоты при диаметре 28-32 (до 40) см. Бонитет преимущественно I-ый. Ели дают самосев. Второй ярус нередко образуют липа и ильм. В подлеске обычны орешник, жимолость обыкновенная, бересклет и др. Травостой преимущественно неморальный. В посадках выделены плюсовые деревья для получения посадочного материала с ценным генофондом. Посадки доказывают возможность выращивания высокопродуктивных ельников в зоне распространения широко-лиственных лесов. Памятник природы имеет большое научное, практическое, эстетическое и историческое значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, любые рубки (кроме выборочных санитарных), иная хозяйственная деятельность, ухудшающая условия произрастания елей.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Численность населения сельского поселения Акбарисовский сельсовет по демографической емкости территории определена на расчетный срок 4550 человека, в том числе:

с.Акбарисово: 655 чел.

- существующее население 496 чел.

- на расчетный срок 48 проект.уч. х 3,31 чел.=159 чел.

с.Биктышево: 309 чел.

- существующее население 147 чел.

- на расчетный срок 45 проект.уч. х 3,59 чел.=162 чел.

д.Новотавларово: 393 чел.

- существующее население 241 чел.

- на первую очередь строительства 22 проект.уч. х 3,17 чел.=70 чел.

- на расчетный срок 26 проект.уч. х 3,17 чел.=82 чел.

д.Шалтыкбашево: 63 чел.

- существующее население 11 чел.

- на расчетный срок 33 проект.уч. х 1,57 чел.=52 чел.

с.Янгаулово: 707 чел.

- существующее население 255 чел.

- на первую очередь строительства 78 проект.уч. х 3,59 чел.=280 чел.

- на расчетный срок 48 проект.уч. х 3,59 чел.=172 чел.

д.Мещерево: 386 чел.

- существующее население 179 чел.

- на первую очередь строительства 39 проект.уч. х 3,09 чел.=120 чел.

- на расчетный срок 28 проект.уч. х 3,09 чел.=87 чел.

д.Биккулово: 178 чел.

- существующее население 57 чел.

- на расчетный срок 36 проект.уч. х 3,35 чел.=121 чел.

д.Урсаево: 596 чел.

- существующее население 127 чел.

- на первую очередь строительства 66 проект.уч. х 4,38 чел.=289 чел.

- на расчетный срок 41 проект.уч. х 4,38 чел.=180 чел.

д.Уялово: 691 чел.

- существующее население 193 чел.

- на первую очередь строительства 91 проект.уч. х 3,86 чел.=351 чел.

- на расчетный срок 38 проект.уч. х 3,86 чел.=147 чел.

с.Чупаево: 572 чел.

- существующее население 204 чел.

- на первую очередь строительства 91 проект.уч. х 3,09 чел.=281 чел.

- на расчетный срок 28 проект.уч. х 3,09 чел.=87 чел.

Таблица 6. Расчет территории строительства

| № п/п | Населенный пункт | Территория усадебной застройки, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расч.срок | Итого |
| 1 | с.Акбарисово | 67,65 | 8,93 | 76,58 |
| 2 | с.Биктышево | 23,94 | 7,74 | 31,68 |
| 3 | д.Новотавларово | 33,63 | 7,63 | 41,26 |
| 4 | д.Шалтыкбашево | 8,78 | 5,89 | 14,67 |
| 5 | с.Янгаулово | 45,39 | 19,68 | 65,07 |
| 6 | д.Мещерево | 27,02 | 10,61 | 37,63 |
| 7 | д.Биккулово | 8,42 | 5,95 | 14,37 |
| 8 | д.Урсаево | 17,19 | 15,75 | 32,94 |
| 9 | д.Уялово | 20,20 | 20,41 | 40,61 |
| 10 | с.Чупаево | 34,68 | 18,85 | 53,53 |
|  | Итого: | 286,9 | 121,44 | 408,34 |

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Таблица 7. Структура населения сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (расчетный срок), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Акбарисово | 496 | 655 |
| 2 | с.Биктышево | 147 | 309 |
| 3 | д.Новотавларово | 241 | 393 |
| 4 | д.Шалтыкбашево | 11 | 63 |
| 5 | с.Янгаулово | 255 | 707 |
| 6 | д.Мещерево | 179 | 386 |
| 7 | д.Биккулово | 57 | 178 |
| 8 | д.Урсаево | 127 | 596 |
| 9 | д.Уялово | 193 | 691 |
| 10 | с.Чупаево | 204 | 572 |
|  | Итого: | 1910 | 4550 |

Таблица 8. Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2015г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1910 | 100,0 | 4550 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 432 | 22,6 | 1047 | 23,0 |
| В трудоспособном возрасте | 1134 | 59,4 | 2666 | 58,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 344 | 18,0 | 837 | 18,4 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Акбарисовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность.

В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 2912 человек.

Таблица 9. Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2015г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1910 | 100,0 | 4550 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1134 | 59,4 | 2666 | 58,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 103 | 30% возрастной группы пенсионеров | 251 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1237 | 64,8 | 2917 | 64,1 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2015-2035гг) ориентировочно составит 105,367 тыс.м2 общей площади жилья.

Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Таблица 10. Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения

Акбарисовский сельсовет

| Показатели | 2015г. | 2035г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 1910 | 4550 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 16,3 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 31,133 | 136,500 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 105,367 |

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 4550 чел.: 740,32 га = 6 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 136 500 м2 : 740,32 га = 184,4 м2 общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Акбарисовский сельсовет генеральным планом предусматривается сохранение, реконструкция или перепрофилирование существующих, строительство новых учреждений обслуживания.

Таблица 11. Перечень основных учреждений культурно-бытового

обслуживания населения сельского поселения, на расчетный срок -

4550 чел. (Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. 1910 чел. | расч.срок 4550 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 400 | 655 | реконстр.сущ., проект. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 50 | 150 | реконстр.сущ., проект. |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | по заданию на проект. | - | - | в с.Шаран |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проект. | 6 | 7 | реконстр.сущ., проект. |
| 5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 63,7 | проект. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 300 | 1046 | сущ., проект. |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 20 / 20 | 27,3 / 23 | сущ., проект. |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл.пола | 60 | нет инф. | 273 | реконстр.сущ., проект. |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 3,0 | 3,2 | сущ., проект. |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 100 | 272 | сущ., проект. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 307 | 1365 | сущ., проект |
|  | -продовольственные | м2 торг.пл | 100 |  | 455 |  |
|  | -непродовольственные | м2 торг.пл | 200 |  | 910 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | - | 182 | реконстр.сущ., проект. |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 18 | проект. |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 3,14 | 1,1 | сущ. |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | 2 | проект. |
| Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 2 | 2 | сущ. |
| 17 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | проект. |

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Акбарисовский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с.Шаран. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте комплексной программы  социально-экономического развития муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса Шаранского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Существующая транспортная сеть района представлена автодорогой республиканского значения Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, автодорогами районного и местного значения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет создает автодорога районного значения Шаран-Акбарисово и автодороги местного значения.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Туймазы расположена в 50 км от с.Акбарисово. Код станции: 651008. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Таблица 12. Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность в границах сельсовета, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
|  | районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Шаран-Акбарисово |  | 8,7 |  | 8,7 |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | подъезд к Чупаево |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 3 | подъезд к Уялово |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 4 | Биктышево-Новотавларово-Янгаулово |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
| 5 | Акбарисово-а/д Новотавларово-Янгаулово |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 6 | Янгаулово-Шалтыкбашево |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
|  | Итого: |  | 17,6 |  | 15,2 | 2,4 |

Таблица 13. Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |
| 1 | Шаран-Акбарисово | 8,7 | 8,7 |  | 8,7 |  |  |
| 2 | подъезд к Чупаево | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 3 | подъезд к Уялово | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 4 | Биктышево-Новотавларово-Янгаулово | 4,6 | 4,6 |  |  | 4,6 |  |
| 5 | Акбарисово- а/д Новотавларово-Янгаулово | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 6 | Янгаулово-Шалтыкбашево | 2,4 | 2,4 |  |  | 2,4 |  |
| II. Новое строительство |
| 7 | подъезд к проектируемой базе отдыха д.Шалтыкбашево | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Итого: | 18,4 | 17,6 |  | 8,7 | 10,5 |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Таблица 14. Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| 1 | с.Акбарисово | 5,911 | 8,315 | 3,42 | 4,86 |
| 2 | с.Биктышево | 0,812 | 2,798 | 0,64 | 1,84 |
| 3 | д.Новотавларово | 2,500 | 4,450 | 1,50 | 2,67 |
| 4 | д.Шалтыкбашево | 0,550 | 1,550 | 0,33 | 0,93 |
| 5 | с.Янгаулово | 2,923 | 5,548 | 1,75 | 3,33 |
| 6 | д.Мещерево | 3,320 | 6,502 | 2,16 | 4,07 |
| 7 | д.Биккулово | 0,742 | 2,698 | 0,52 | 1,69 |
| 8 | д.Урсаево | 1,121 | 6,043 | 0,85 | 3,81 |
| 9 | д.Уялово | 3,316 | 7,454 | 1,99 | 4,47 |
| 10 | с.Чупаево | 4,200 | 8,862 | 2,52 | 5,32 |
|  | Итого | 25,395 | 54,220 | 15,68 | 32,99 |

Потребности в пассажирских перевозках на территории Шаранского района обеспечивает транспортное предприятие ГУП «Башавтотранс», а также частные перевозчики (индивидуальные предприниматели). Наименование маршрута междугороднего автобуса: Шаран-Акбарисово. 	Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный.

Таблица 15. По данным Администрации сельского поселения Акбарисовский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт | 20 |
| 2 | Легковые автомобили | шт | 410 |
| 3 | Автобусы | шт | 0 |
| 4 | Мотоциклы | шт | 25 |
| 5 | Тракторы | шт | 28 |
| 6 | Комбайны | шт | 2 |
|  | Итого: |  | 485 |

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта, обслуживающего население сельского поселения, принят автобус.

На расчетный срок проектом предлагается создание единой транспортной системы между населенными пунктами и районным центром с.Шаран.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС, АГЗС расположены в с.Шаран. Техническое обслуживание легковых автомобилей производится на станции техобслуживания в с.Шаран.

В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, в Республике Башкортостан разработан законопроект, предполагающий снижение транспортного налога для автомобилей, использующих природный газ как топливо. Законопроект рассчитан на срок с 1 января 2014 года до 2020 года.

Существующий уровень автомобилизации в сельском поселении Акбарисовский сельсовет составляет 254 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

4550 х 350 / 1000 = 1593 автомобиля

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ТСН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1593 х 0,7 = 1115 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  30% - 335 машиномест, в общественных центрах 15% - 167 машиномест, в производственных зонах 10% - 112 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет является река Шалтык.

В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение имеется в с.Акбарисово, д.Новотавларово.

Источником водоснабжения с.Акбарисово являются два родника, производительность 5,4 мЗ/час. Протяженность сетей водопровода 4 км по ул.Центральная, Совхозная, Советская. Количество водозаборных колонок 13 шт.

Источником водоснабжения д.Новотавларово является эксплуатационная скважина №6302, пробурена в 1988г., глубина скважины 80м, производительность скважины 5,4 мЗ/час. Протяженность сетей водопровода 3 км по ул.Центральная. Количество водозаборных колонок 8 шт.

Централизованное водоснабжение в других населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Акбарисовский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 4550 чел.= 728 м3/сут., в т.ч.:

с.Акбарисово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 655 чел.= 104,8 м3/сут.;

с.Биктышево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 309 чел.= 49,4 м3/сут.;

д.Новотавларово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 393 чел.= 62,9 м3/сут.;

д.Шалтыкбашево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 63 чел.= 10,1 м3/сут.;

с.Янгаулово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 707 чел.= 113,1 м3/сут.;

д.Мещерево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 386 чел.= 61,8 м3/сут.;

д.Биккулово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 178 чел.= 28,5 м3/сут.;

д.Урсаево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 596 чел.= 95,3 м3/сут.;

д.Уялово - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 691 чел.= 110,6 м3/сут.

с.Чупаево - 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 572 чел.= 91,5 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующего сооружения на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Проектируемые очистные сооружения размещены:

- в северо-западном направлении за границами с.Акбарисово (для с.Акбарисово, д.Новотавларово, с.Янгаулово);

- в северо-западном направлении за границами д.Уялово (для д.Уялово, д.Урсаево, д.Биккулово, д.Мещерево);

- в западном направлении за границами с.Чупаево;

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов с.Биктышево, д.Шалтыкбашево будет производиться путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ориентировочная производительность очистных сооружений составит:

с.Акбарисово - 372 м3/сут.

д.Уялово - 324 м3/сут.

с.Чупаево - 100 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Приемником очищенных сточных вод является река Шалтык.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85 принимается равным водопотреблению и с учетом 5% безвозвратных потерь составит 692 м3/сут., в т.ч.:

с.Акбарисово – 99,6 м3/сут.

с.Биктышево – 47,0 м3/сут.

д.Новотавларово – 59,8 м3/сут.

д.Шалтыкбашево – 9,6 м3/сут.

с.Янгаулово – 107,4 м3/сут.

д.Мещерево – 58,8 м3/сут.

д.Биккулово – 27,1 м3/сут.

д.Урсаево – 90,6 м3/сут.

д.Уялово – 105,1 м3/сут.

с.Чупаево – 87,0 м3/сут.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго от распределительных подстанций «Шаран» 35/10 кВ, «Мичуринск» 35/10 кВ. Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 32:

с.Акбарисово – 8,

с.Биктышево – 3,

д.Новотавларово – 3,

д.Шалтыкбашево – 1,

с.Янгаулово – 6,

д.Мещерево – 6,

д.Биккулово – 1,

д.Урсаево – 1,

д.Уялово – 1,

с.Чупаево – 2.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Шаранский РЭС ПО «ОЭС».

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет предусмотрено от существующей подстанции.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Акбарисовский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 4550 чел.= 6 142,5 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет осуществляется  от АГРС «Шаран», АГРС «Новоюмашево». Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов производится после понижения давления в ГРП и ШРП (11 объектов).

Подземный/наземный газопровод с.Акбарисово протяженностью 7,2 км проходит по ул.Бр.Звезденных, Совхозная, Советская, Лесная, Школьная. Количество потребляемого газа 264,01 м3/час.

Таблица 16. Газораспределительные пункты с.Акбарисово

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ГРП №12 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 900 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод с.Биктышево протяженностью 1,3 км проходит по ул.Центральная. Количество потребляемого газа 59,08 м3/час.

Таблица 17. Газораспределительные пункты с.Биктышево

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №16 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Новотавларово протяженностью 2,6 км проходит по ул.Центральная, Горная. Количество потребляемого газа 155,12 м3/час.

Таблица 18. Газораспределительные пункты д.Новотавларово

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №25 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 2500 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Шалтыкбашево протяженностью 0,6 км проходит по ул.Центральная. Количество потребляемого газа 3,2 м3/час.

Таблица 19. Газораспределительные пункты д.Шалтыкбашево

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №103 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод с.Янгаулово протяженностью 7,2 км проходит по ул.Центральная, Озерная. Количество потребляемого газа 132,55 м3/час.

Таблица 20. Газораспределительные пункты с.Янгаулово

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №26 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 400 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Мещерево протяженностью 1,4 км проходит по ул.Центральная. Количество потребляемого газа 80,11 м3/час.

Таблица 21. Газораспределительные пункты д.Мещерево

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №17 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 900 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Биккулово протяженностью 0,7 км проходит по ул.Центральная. Количество потребляемого газа 18 м3/час.

Таблица 22. Газораспределительные пункты д.Биккулово

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №24 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Урсаево протяженностью 1,7 км проходит по ул.Центральная. Количество потребляемого газа 80,11 м3/час.

Таблица 23. Газораспределительные пункты д.Урсаево

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №21 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод д.Уялово протяженностью 1,4 км проходит по ул.Центральная,Лесная. Количество потребляемого газа  59,08 м3/час.

Таблица 24. Газораспределительные пункты д.Уялово

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №22 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Подземный/наземный газопровод с.Чупаево протяженностью 2,3 км проходит по ул.Школьная, Центральная, Садовая. Количество потребляемого газа 74,55 м3/час.

Таблица 25. Газораспределительные пункты с.Чупаево

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ШРП №23 | 8604 ккал/куб.м. | 0,6 | 0,003 | 300 | Исправен |

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные котлы, печное отопление).

Таблица 26. Отдельно стоящие газовые котельные

| Наименование | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность, кВт | Год начала экспл. | Техн.со-стояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Котельная МБОУ СОШ | с.Акбарисово, ул.Центральная 4 | Buderus | 3 | 300 |  | удовл. |
| Котельная МБОУ ООШ | д.Мещерево, ул.Школьная 2 | КСО-100 | 3 | 300 |  | удовл. |
| Котельная МБОУ НОШ | с.Янгаулово, ул.Центральная 78А | Tehkona | 2 | 100 |  | удовл. |

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах.

Телефонизация с.Акбарисово осуществляется от АТС типа М-200, емкость 144 номера, количество абонентов 123, год ввода в эксплуатацию 2006г.

Телефонизация д.Мещерево осуществляется от АТС типа М-200, емкость 48 номеров, количество абонентов 40, год ввода в эксплуатацию 2010г.

Телефонизация д.Новотавларово осуществляется от АТС типа Volp, емкость 48 номеров, количество абонентов 43, год ввода в эксплуатацию 2012г.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.

Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС и поэтапная замена оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Шаран.

# 2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

-социально-культурные центры;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц и дорог.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Акбарисовский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Акбарисовский сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна Шаранского района:

1. Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ, оборудование источников стационарного загрязнения газоочистными установками.

2. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов.

3. Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий.

4. Продолжение газификации объектов ЖКХ.

5. Организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха в сельских поселениях района, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов.

6. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

7. Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

8. Развитие сети стационарных наблюдений за состоянием воздушного бассейна.

9. Разработка и реализация комплекса мероприятий, предусмотренных проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» для размещаемых предприятий.

10. Развитие применения биотоплива местного производства в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.).

Мероприятия по снижению загрязнения от транспорта:

1. Развитие сети АГЗС на территории Шаранского района.

2. Соблюдение и озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог.

3. Создание и восстановление придорожных лесных полос.

4. Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

Примерные сроки выполнения мероприятий для снижения воздействия на атмосферный воздух – до 2020г.

Охрана водного бассейна

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия в области охраны водного бассейна:

1. Организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

3. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод.

4. Развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

5. Организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды.

6. Осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения.

7. Строительство современных очистных сооружений.

8. Формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения.

9. Формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Охрана почв и ландшафтов

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельских поселениях;

- закрытие существующих кладбищ, несоответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Примерные сроки выполнения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, скотомогильников, не соответствующих требованиям природоохранного законодательства – до 2020г.

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей промышленности сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого месторождения, организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин, обязательному соблюдению организацией, разрабатывающей месторождение, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно Государственной  программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» (утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г. № 61 в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251) порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет имеются следующие объекты размещения отходов (несанкционированные свалки ТКО):

- свалка ТКО с.Акбарисово, ориентировочно географические координаты 54,86016200 с.ш.  - 54,18114900 в.д.; площадь 0,7 га;

- свалка ТКО на удалении 100 м в южном направлении от границ  с.Акбарисово, ориентировочно географические координаты 54,86394400 с.ш.  - 54,20062100 в.д.; ориентировочная площадь 0,2 га;

- свалка ТКО д.Урсаево, ориентировочно географические координаты 54,8425690 с.ш.  - 54,11409800 в.д.; площадь 0,2 га;

- свалка ТКО д.Уялово, ориентировочно географические координаты 54,82961400 с.ш.  - 54,11659400 в.д.; площадь 0,8 га;

- свалка ТКО д.Чупаево, ориентировочно географические координаты 54,79894800 с.ш.  - 54,07831500 в.д.; площадь 0,2 га;

- свалка д.Биктышево, ориентировочно географические координаты 54,86376500 с.ш.  - 54,15172200 в.д.; площадь 0,1 га;

- свалка ТКО на удалении 500 м от границ д.Мещерево, ориентировочно географические координаты 54,83239200 с.ш.  - 54,08534200 в.д.; площадь 0,4 га;

- свалка ТКО с.Янгаулово, ориентировочно географические координаты 54,89499400 с.ш.  - 54,21391200 в.д.;  площадь 0,5 га;

Свалка ТКО северо-западнее д.Новотавларово ориентировочно географические координаты 54,89887800 с.ш.  - 54,18774000 в.д. площадь ориентировочно  0,110 га

Существующие несанкционированные свалки на территории сельского поселения должны быть ликвидированы в течение ближайших 2-4 лет (ориентировочно до 2020-2022 г.), земля под ними –рекультивирована.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет ранее осуществлялся силами и средствами сельского поселения на полигон ТКО, расположенный на территории МР Шаранский район РБ близ с.Шаран.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Акбарисовский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Акбарисовский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

На период расчетного срока и в соответствии со «Схемой территориального развития МР Шаранский район» и сложившимися на момент проектирования экологическими требованиями, сбор и вывоз ТКО для утилизации в населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на зарегистрированный в ГРОРО  полигон ТКО муниципального района  Шаранский район Республики Башкортостан.

Полигон функционирует с 2009 года. Площадь полигона 3,9 га. Вместимость полигона 80 тыс.м3, проектный срок эксплуатации полигона 23 года. Полигон эксплуатирует ГУП «Табигат РБ».

Проектом рекомендуется администрации сельского поселения заключить договор со специализированной организацией для централизованного сбора и вывоза ТКО  (назначенным ответственным региональным оператором по сбору и вывозу отходов по западной и юго-западной зоне РБ с 01 01.2019 г. является ООО «Экология Т» (г.Туймазы, ул.70 лет Октября, 11 В).

До утилизации отходов потребления на зарегистрированном в ГРОРО полигоне ТКО они временно хранятся (сортируются )на мусороперегрузочном пункте  (МПП), размещаемом на месте бывшей несанкционированной свалки ТКО с.Акбарисово. До того отходы потребления должны на месте сбора мусора пройти сортировку и сепарирование с отбором части отходов для вторичного использования. Для этих целей на местах (обычно на мусоросборочных площадках) должны быть установлены стационарные или передвижные пункты сбора отходов для их вторичного использования (ПСО). В проекте предусмотрено размещение такого стационарного пункта сбора отходов для вторичного использования (ПСО) рядом с мусороперегрузочным пунктом в(МПП) в западном направлении от границ  с.Акбарисово.

Основные направления совершенствования системы обращения с ТКО

Для формирования эффективной системы управления в сфере обращения с отходами Программой предусмотрено создание уполномоченной структуры – единого республиканского центра по обращению с ТКО, подведомственного Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- размещение стационарных и передвижных пунктов сбора отходов для вторичного использования (ПСО).

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы,  образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-

ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Расчет количества коммунальных отходов по сельскому поселению Акбарисовский сельсовет произведен согласно соответствующему приложению СП 42.133330 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя.

Таблица 27. Расчет количества коммунальных отходов

по сельскому поселению Акбарисовский сельсовет

| Коммунальные отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с.Акбарисово |  |  | 0,265 |  |  | 0,367 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,496 | 190 | 0,094 | 0,655 | 190 | 0,124 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,496 | 2 | 0,992 | 0,655 | 2 | 1,310 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,42 га | 5 | 0,171 | 4,86 га | 5 | 0,243 |
| с.Биктышево |  |  | 0,060 |  |  | 0,151 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,147 | 190 | 0,028 | 0,309 | 190 | 0,059 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,147 | 2 | 0,294 | 0,309 | 2 | 0,618 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,64 га | 5 | 0,032 | 1,84 га | 5 | 0,092 |
| д.Новотавларово |  |  | 0,121 |  |  | 0,208 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,241 | 190 | 0,046 | 0,393 | 190 | 0,075 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,241 | 2 | 0,482 | 0,393 | 2 | 0,786 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,50 га | 5 | 0,075 | 2,67 га | 5 | 0,133 |
| д.Шалтыкбашево |  |  | 0,018 |  |  | 0,058 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,011 | 190 | 0,002 | 0,063 | 190 | 0,012 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,011 | 2 | 0,022 | 0,063 | 2 | 0,126 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,33 га | 5 | 0,016 | 0,93 га | 5 | 0,046 |
| с.Янгаулово |  |  | 0,136 |  |  | 0,301 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,255 | 190 | 0,048 | 0,707 | 190 | 0,134 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,255 | 2 | 0,510 | 0,707 | 2 | 1,414 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,75 га | 5 | 0,088 | 3,33 га | 5 | 0,167 |
| д.Мещерево |  |  | 0,142 |  |  | 0,277 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,179 | 190 | 0,034 | 0,386 | 190 | 0,073 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,179 | 2 | 0,358 | 0,386 | 2 | 0,772 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,16 га | 5 | 0,108 | 4,07 га | 5 | 0,204 |
| д.Биккулово |  |  | 0,037 |  |  | 0,118 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,057 | 190 | 0,011 | 0,178 | 190 | 0,034 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,057 | 2 | 0,114 | 0,178 | 2 | 0,356 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,52 га | 5 | 0,026 | 1,69 га | 5 | 0,085 |
| д.Урсаево |  |  | 0,067 |  |  | 0,304 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,127 | 190 | 0,024 | 0,596 | 190 | 0,113 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,127 | 2 | 0,254 | 0,596 | 2 | 1,192 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,85 га | 5 | 0,043 | 3,81 га | 5 | 0,191 |
| д.Уялово |  |  | 0,136 |  |  | 0,355 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,193 | 190 | 0,037 | 0,691 | 190 | 0,131 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,193 | 2 | 0,386 | 0,691 | 2 | 1,382 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,99 га | 5 | 0,100 | 4,47 га | 5 | 0,224 |
| с.Чупаево |  |  | 0,165 |  |  | 0,375 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,204 | 190 | 0,039 | 0,572 | 190 | 0,109 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,204 | 2 | 0,408 | 0,572 | 2 | 1,144 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,52 га | 5 | 0,126 | 5,32 га | 5 | 0,266 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 1,147 |  |  | 2,514 |

Таблица 28. Морфологический состав ТКО

(согласно Федеральному классификационному каталогу отходов – код 7 31 000 00 00 0

отходы коммунальные твердые)

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 2,514 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,629 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,956 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,025 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,050 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,126 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,050 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,101 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,050 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,050 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,050 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,050 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,251 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,126 |
| Итого: |  | 2,514 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,126 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 2,514 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,05 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2035г.) составит 0,05 га в год х 20 лет = 1 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Акбарисово: 367 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,102 тыс.м3

с.Биктышево: 151 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,042 тыс.м3

д.Новотавларово: 208 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,058 тыс.м3

д.Шалтыкбашево: 58 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,016 тыс.м3

с.Янгаулово: 301 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,083 тыс.м3

д.Мещерево: 277 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,077 тыс.м3

д.Биккулово: 118 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,033 тыс.м3

д.Урсаево: 304 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,084 тыс.м3

д.Уялово: 355 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,099 тыс.м3

с.Чупаево: 375 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,104 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Акбарисово: 367 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,743 тыс.м3

с.Биктышево: 151 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,717 тыс.м3

д.Новотавларово: 208 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,988 тыс.м3

д.Шалтыкбашево: 58 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,276 тыс.м3

с.Янгаулово: 301 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,430 тыс.м3

д.Мещерево: 277 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,316 тыс.м3

д.Биккулово: 118 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,561 тыс.м3

д.Урсаево: 304 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,444 тыс.м3

д.Уялово: 355 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,686 тыс.м3

с.Чупаево: 375 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,781 тыс.м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Таблица 29. Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Акбарисово | 655 | 1845 | 1743 | 102 | 23,9 | 0,5 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 26 | 1 |  |
| с.Биктышево | 309 | 759 | 717 | 42 | 9,8 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 11 | 1 |  |
| д.Новотавларово | 393 | 1046 | 988 | 58 | 13,5 | 0,3 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |
| д.Шалтыкбашево | 63 | 292 | 276 | 16 | 3,8 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| с.Янгаулово | 707 | 1513 | 1430 | 83 | 19,6 | 0,4 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 22 | 1 |  |
| д.Мещерево | 386 | 1393 | 1316 | 77 | 18 | 0,4 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |
| д.Биккулово | 178 | 594 | 561 | 33 | 7,7 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |
| д.Урсаево | 596 | 1528 | 1444 | 84 | 19,8 | 0,4 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 22 | 1 |  |
| д.Уялово | 691 | 1785 | 1686 | 99 | 23,1 | 0,5 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |
| с.Чупаево | 572 | 1885 | 1781 | 104 | 24,4 | 0,5 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 27 | 1 |  |
| сельское поселение Акбарисовский сельсовет | 4550 | 12640 | 11942 | 698 | 180 | 10 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Таблица 30. Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Таблица 31. Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 23 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,15 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 45 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 12640 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

Глава 5. Зоны возможных последствий поражения и ЧС природного и техногенного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи:

- с возникновением природных лесных пожаров;

- с возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

- со взрывами бытового газа;

- с авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- с аварийными отключениями электроэнергии;

- с ударами молний по зданиям и сооружениям;

- с авариями, связанными с эксплуатацией автомобильного транспорта;

- с террористическим актом.

5.1. Потенциально опасные объекты инфраструктуры

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет потенциально опасных объектов нет, химически опасные, радиационно-опасные, биологически-опасные объекты  отсутствуют.

5.2. Природная чрезвычайная ситуация

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут являться опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

К экзогенным геологическим процессам на территории муниципального района относятся проявление овражной эрозии, карстовые процессы, которые носят локальный характер, не имеют широкого распространения с формированием реальной угрозы населению и хозяйственной деятельности.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление).

Наводнениям подвергаются временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды водоема или подземных вод.

Наиболее значительное место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка наблюдающиеся 1 раз в год в весенний период.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет населённые пункты не подвержены подтоплению паводком 1% обеспеченности.

Наводнения, вызванные весенними половодьями, как правило, прогнозируются  заблаговременно. В соответствии с постановлением КМ РБ от 6 августа 1998 № 164 для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары).

На территории муниципального района возможны ЧС, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами такими, как: снежные заносы, сильные морозы, резкие перепады температур, гололед, осадки в виде снега и дождя, налипание мокрого снега, усиление ветра, метели. Возможны штормовые предупреждения.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории.

Природные пожары.

Под природным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади или стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда.

По многолетним наблюдениям возможно возникновение до 5 природных пожаров общей площадью до 20 га лесной территории и до 10 га не лесной территории. В соответствии со среднестатистическими показателями, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах.

В зону действия опасных факторов природных пожаров попадает 48 дворов д.Акбарисово (85 чел.). Население д.Акбарисово эвакуируется в с.Шаран.

Согласно Республиканской целевой программе "Охрана лесов от пожаров на 2011–2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 июня 2011г. № 219 для повышения эффективности охраны лесного фонда от пожаров проводится комплекс организационно-технических мер:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Природные очаговые инфекции

Значительных изменений в биолого-социальной и демографической обстановке на территории муниципального района Шаранский район не прогнозируется.

Сибиреязвенных скотомогильников на территории муниципального района нет. Территории скотомогильников не затапливаются паводковыми водами. Риск возникновения ЧС маловероятен. Объекты экономики и населенные пункты не попадают  в неблагоприятную зону.

Для воздействия на уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизоотического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.

5.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах, автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспечения, на химически опасных, пожаро-взрывоопасных и радиоактивных объектах.

Взрывопожароопасные объекты:

Наибольшую опасность для населения муниципального района Шаранский район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы), в первую очередь нефть, нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Таблица 32. Пожаровзрывоопасные объекты на территории

сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № | Наименование | Итог неблагоприятного сценария аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод | Утечка газа, взрыв, пожар |

По территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет проходят три ветки магистрального газопровода Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков, Челябинск-Петровск диаметром 1420 мм. Разрыв от жилой и общественной застройки для трубопроводов диаметром более 1200 мм составляет 350 м (Приложение 5 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

При разгерметизации газопровода произойдет выброс природного газа, в результате образуется загазованность на территории. Населенные пункты в зону возникновения  чрезвычайной и аварийной ситуации не попадают, угрозы жизни населения нет. Исходя, из статистики аварий на магистральных газопроводах  следует, что вероятность возникновения ЧС связанной с авариями на магистральных газопроводах  находится в пределах допустимых значений.

В пределах  охранных зон запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод с целью хищения нефтепродуктов, а также подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на магистральных трубопроводах – места пересечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям являются места пересечения водных преград.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации трубопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах магистральных трубопроводов.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС, связанных:

- с авариями на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения в связи с износом основных производственных фондов;

- с ударами молнии по зданиям и сооружениям;

- с техногенными пожарами в жилой зоне;

- с дорожно-транспортными происшествиями.

Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет аварийно-опасных участков не выявлено, стационарных постов ДПС нет, крупных ДТП не зарегистрировано.

Авария на системах водоснабжения:

Для централизованного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет запроектированы водозаборы. В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни. При выходе из строя водонапорной башни, водоснабжение населения осуществляется из частных колодцев.

Авария на объектах ЖКХ:

Оценка риска: сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций  в связи с износом основных производственных фондов.

Техногенные пожары в жилой зоне:

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет преобладают одноэтажные жилые дома V степени огнестойкости (деревянные), находящиеся в основном в частной и муниципальной собственности, сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Перечень предупредительных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведение регулярной проверки противопожарного состояния жилого фонда, формирование запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности, содержание пожарной техники и приспособлений в состоянии постоянной готовности, регулярное проведение учений добровольных пожарных дружин.

Удары молний по зданиям и сооружениям:

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Взрывы бытового газа:

Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными предприятиями, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории населенных пунктов сельского поселения Акбарисовский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией.

Террористический акт.

Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности определение их границ, локализация и ликвидация;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

5.4. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предотвращение пожара, обеспечение  безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс      организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение  населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Планировка территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют не менее 50 метров для хвойных лесов, 30 м для лиственных и смешанных лесов.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне сельских поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет проектом предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения:

- Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В сельских поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к источникам воды и водозаборных устройств в населенных пунктах возлагается на органы местного самоуправления.

Водоемы, используемые для пожаротушения на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет:

- озеро и водохранилище в с.Акбарисово;

- водохранилища в д.Шалтыкбашево;

- озеро в с.Янгаулово;

- водохранилище в с.Биктышево;

- водохранилище в с.Чупаево;

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет с количеством жителей менее 1 тыс.чел. на расчетный срок составят 15 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5 л/сек;

- общественные здания сельских поселений - 5 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 л/с х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит 162 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для клубов до 300 мест – 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 8.131.30.2009.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Существующее положение

В настоящее время пожаротушение на территории сельских поселений осуществляет Пожарная часть ПЧ-96 ФГКУ 12 ОФПС по Республике Башкортостан, с.Шаран, ул.Чапаева 55.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 112.

ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС. Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

Нормативное время пребывания по техническому регламенту - 20 минут для сельской местности согласно Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, то есть соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

В с.Акбарисово сформирована пожарная команда, в распоряжении которой находится специализированный автомобиль и мотопомпа. В с.Акбарисово на территории недействующей промзоны предусмотрено размещение  пожарного депо на 2 автомобиля.

Таблица 33. Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Штатная численность | Техника в боевом расчете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-96 ФГКУ 12 ОФПС по РБ», с.Шаран | 20 чел. | 3 ед. |
| 2 | Муниципальная пожарная охрана с.Акбарисово | 10 чел. | 2 ед. |

5.5. Светомаскировка и оповещение.

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 территория Республики Башкортостан не входит в зону светомаскировки.

В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Оповещение населения муниципального района

В Российской Федерации созданы и функционируют федеральная и межрегиональные (в границах федеральных округов), региональные (в границах субъектов Российской Федерации), местные (в границах муниципальных образований) и локальные (объектовые) системы оповещения (в районах размещения потенциально опасных объектов). Кроме того, развернуты работы по созданию специализированных технических средств информирования и оповещения населения, таких как общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) и система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), предназначенных для информирования и оповещения населения в местах массового пребывания и на объектах транспортной инфраструктуры. Для оповещения и информирования населения также привлекаются средства связи и массовой коммуникаций общего пользования.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – комплекс программно-технических средств систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов и оповещения для доведения сигналов и экстренной информации оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения в автоматическом режиме. Создание Комплексной системы экстренного оповещения населения в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 необходимо осуществлять на всех уровнях управления – федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом. В рамках Комплексной системы экстренного оповещения населения предлагается объединить существующие  автоматизированные системы централизованного оповещения населения с системами мониторинга, прогнозирования и лабораторного контроля. На объектовом уровне дополнительно необходимо сопряжение с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Служба оповещения и связи организована на базе Шаранского районного узла связи и обеспечивает связь со всеми населенными пунктами района. Узел связи размещен в наземном здании, обеспечен резервным источником электропитания и комплектами аккумуляторов и имеют не мене двух выводов от независимых источников.

В сельских домах культуры имеются громкоговорители для оповещения населения в целях своевременного пресечения паники, информирования населения об обстановке, мерах безопасности, о возможностях и местах обеспечения водой, питанием, предметами первой необходимости, местах размещения медицинских пунктов и лечебных учреждений, о порядке обеспечения  коммунально-бытовыми услугами.

При воздушной тревоге (ВТ) для оповещения населения устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м.

В населенных пунктах сельского поселения Акбарисовский сельсовет по расчету устанавливаются электросирены в количестве 16 штук.

Таблица 34. Размещение электросирен

| № п/п | Размещение сирен (объект, адрес) | Радиус слышимости (м) |
| --- | --- | --- |
|  | с.Акбарисово |  |
| 1 | Средняя школа | 600 |
| 2 | Администрация сельского поселения | 600 |
| 3 | опора ВЛ по ул.Советская в районе дома №22 | 500 |
|  | с.Биктышево |  |
| 4 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №24 | 600 |
|  | д.Новотавларово |  |
| 5 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №48 | 600 |
| 6 | опора ВЛ в проектируемом квартале | 500 |
|  | д.Шалтыкбашево |  |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 500 |
|  | с.Янгаулово |  |
| 8 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №11 | 600 |
| 9 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №56 | 500 |
| 10 | опора ВЛ по ул.Центральная в проектируемом на расчетный срок квартале | 400 |
|  | д.Мещерево |  |
| 11 | Общеобразовательная школа | 600 |
| 12 | Трансформаторная подстанция по ул.Центральная в районе дома №62 | 500 |
|  | д.Биккулово |  |
| 13 | Трансформаторная подстанция по ул.Шоссейная в районе дома №2 | 600 |
|  | д.Урсаево |  |
| 14 | опора ВЛ по ул.Шоссейная в районе дома №15 | 500 |
|  | д.Уялово |  |
| 15 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №31 | 700 |
|  | с.Чупаево |  |
| 16 | опора ВЛ по ул.Центральная в районе дома №7 | 700 |

Размещение электросирен отражено на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС.»

5.6. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Шаранского муниципального района медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения районного центра с.Шаран.

В ГБУЗ Шаранская ЦРБ имеется необходимый запас лекарств и медицинского оборудования, медперсонал укомплектован. Спланировано бесперебойное снабжение больницы водой, теплом, электроэнергией.

Для безаварийного приема санавиации на территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет предусматривается устройство вертолетной площадки в северном направлении от с.Акбарисово на расстоянии 0,2 км от автодороги Акбарисово-Янгаулово.

5.7. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в зависимости от его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- рациональную застройку и размещение зданий и сооружений на территории населенных пунктов сельского поселения;

- обеспечение защиты населения;

- повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем населенных пунктов сельского поселения;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

- обеспечение надежности системы управления районом;

- обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовку перевода коммунально-энергитических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- подготовку к восстановлению коммунально-энергитических систем населенных пунктов сельского поселения, нарушенного производства на объектах;

- инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защиты территории от опасных природных процессов);

- инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

- разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты сельскохозяйственного назначения, объекты торговли и питания, транспортные организации, строительные организации и др.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организуют лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

- Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения.

- Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

- Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования.

- Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.

Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений и паводкового подтопления (затопления), а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно-химическиопасные, легковозгораемые и взрывчатые вещества.

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

−подрусловые воды;

−системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

−подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.

Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем. Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от отложений. В зависимости от интенсивности отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям.

В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организациях должны быть созданы объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях своевременного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. Система оповещения, обеспечивающая централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения, заблаговременно создается в мирное время.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

−ЕДДС

−администрация муниципального района;

−управление МВД;

−управление ФСБ;

−медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

5.8. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты сельскохозяйственных животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | На расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Акбарисовский сельсовет в административных границах | га | 12338,00 | 12338,00 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 6195,55 | 6195,55 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 75,12 | 75,12 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 4432,00 5345,71 | 4324,16 5099,47 |
| 4 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | 13,30 | 13,30 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 147,90 | 147,90 |
| 6 | Земель транспорта | га | 52,80 | 52,80 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 13,54 | 13,54 |
| 8 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 494,08 | 740,32 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 286,90 | 408,34 |
|  | общественно-деловых зон | га | 12,01 | 19,95 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 65,55 | 129,73 |
|  | рекреационных зон | га | - | 75,33 |
|  | земель водного фонда | га | 7,63 | 7,63 |
|  | земель специального назначения | га | - | - |
|  | прочих земель |  | 121,99 | 99,88 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,910 | 4,550 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,432 / 22,6 | 1,047 / 23,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 1,134 / 59,4 | 2,666 / 58,6 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,344 / 18,0 | 0,837 / 18,4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 31,133 | 136,500 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 105,367 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 16,3 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 400 | 655 |
| 4.3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | - | в с.Шаран |
| 4.4 | ФАП | объект на насел.пункт | 6 | 7 |
| 4.5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | - | 63,7 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 307 | 1365 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос.место | - | 182 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | - | 18 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 300 | 1046 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 273 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 3,0 | 3,2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 17,600 | 17,600 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 25,395 | 54,220 |
| 5.3 | Площадь покрытия | га | 15,68 | 32,99 |
| 5.4 | Количество индивидуального транспорта | ед. | 485 | 1593 |
| 5.5 | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | 254 | 350 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 3,14 | 1,1 |

Таблица 35. Основные показатели изменения земельного баланса

территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет

| № | Название н.п. | Увеличение площади, га | Перечень земельных участков, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Кадастровая стоимость, руб/м2 | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Акбарисово | 16,38 | - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:53:110601, собст.публ.-прав. образований | 3,82 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 2 | с.Биктышево | 15,21 | - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:53:080701, собст. публ.-прав. образований | 3,82 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 3 | д.Новотавларово | 22,29 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:080701:33 собст. публ.-прав. образований - часть участка с кадастровым номером 02:53:080701:42 (входит в состав единого землепользования, право обладатель отсутствует) | 3,82 3,82 | в целях малоэтажного жилищного строительства в целях резервирования территориии под промзону |
| 4 | д.Шалтыкбашево | 8,59 | - часть участка с кадастровым номером 02:53:080802:18 (входит в состав паевых земель) | 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 5 | с.Янгаулово | 7,8 20,5 10,46 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:080701 собст. публ.-прав. образований - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:080802:81 собст. публ.-прав. образований - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:53:080802:8 собст. публ.-прав. образований | 3,82 3,82 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 6 | д.Мещерево | 36,36 | - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:53:033802:68 собст. публ.-прав. образований - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:110101 собст. публ.-прав. образований | 3,86 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства включение территории промзон в границы населенного пункта |
| 7 | д.Биккулово | 10,85 | - часть участка с кадастро вым номером 02:53:033802:102 (входит в состав паевых земель) - часть участка с кадастро вым номером 02:53:110601:43 (входит в состав единого земле пользования, право обладатель отсутствует) | 3,86 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 8 | д.Урсаево | 25,24 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:033802 собст. публ.-прав. образований | 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 9 | д.Уялово | 20,98 12,99 | - часть участка с кадастровым номером 02:53:110601:45 (входит в состав паевых земель) - часть участка с кадастровым номером 02:53:110601:85 (входит в состав единого землепользования, правообладатель отсутствует) | 3,86 3,82 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
| 10 | с.Чупаево | 18,23 20,36 | - земли сельскохозяйственного назначения, часть участка с кадастровым номером 02:53:110602:19 собст. публ.-прав. образований - земли, категория которых не установлена, часть участка с кадастровым номером 02:53:110602:7 собст. публ.-прав. образований | 3,82 3,86 | в целях малоэтажного жилищного строительства |
|  | Итого: | 246,24 |  |  |  |